Вариант №1

Задание №1.        Выберите  правильный ответ:

Оконцевание – это…

А) совокупность технологических процессов, технологичеких операций и технологических переходов для обработки конца               кабеля,  провода или шнура;

Б)  разделка кабеля, снятие герметика, снятие изоляции, защитное оконцевание,  контактное оконцевание;

В) и то и другое.

Задание №2.        В зависимости от назначения освещение подразделяется на:

А) все указанные виды; Б) местное; В) общее; Г) аварийное.

Задание №3.     Ремонтный цикл это:

А) промежуток времени работы электрооборудования между двумя очередными капитальными ремонтами или с момента    ввода его в эксплуатацию до первого капитального ремонта;

Б) совокупность текущих и средних ремонтов на протяжении одного ремонтного цикла;

В) период работы электрооборудования между двумя очередными плановыми ремонтами,

Г) время, в течение которого электрооборудование может нормально работать в заданных режимах.

Задание №4.       При лужении и пайке эл. аппаратуры, пайке наконечников на жилы используют марку припоя:

а) ПОС - 61;        б) ПОС - 40     в) ПОС - 10

Задание №5.       Заполните   таблицу:

«Пайка  цилиндрических НЧ соединителей типа ШР»

| Подготовительная работа | Практическая работа | Контроль и проверка работы |
| --- | --- | --- |

Задание №6.    К какому виду плакатов относится   плакат с надписью: ««ЗАЗЕМЛЕНО»

а) запрещающие б) предупреждающие в) предписывающие г) указательный

Вариант №2

Задание №1. В техническое обслуживание кабельных линий входят:

А) ревизии; Б) осмотры и ремонты оборудования; В) ревизия, осмотры и ремонты оборудования, а также осмотры  вспомогательных сооружений;

Г) внеочередные осмотры оборудования и вспомогательных сооружений.

Задание №2. Ремонты электрооборудования планируют исходя из:

А) межремонтных периодов, ремонтных циклов и их структуры;

Б) межремонтных периодов;

В) капитальных ремонтов;

Г) ремонтных циклов.

Задание №3.   Выберите  правильный ответ:

К низкочастотным штепсельным разъемам относятся следующие типы:

а) цилиндрические общего применения (ШР, ШРТ, СШР);

б) малогабаритные (2РМ, 2РМГ);

в) прямоугольные (А, РП 10, РП14);

г) А+ Б+ В (все указанные свыше);

д) только А+ Б

Задание №4.  Выберите  правильный ответ:

Провод гибкий монтажный  с плетёночной или волокнистой полихлорвиниловой изоляцией носит марку:

а) УВОГ;   б) МГШВ;   в) РКГ

Задание №5.       Сращивание кабелей может осуществляться способом:

а) горячим ; б) холодным  в) а и б вместе

Задание №6.    К какому виду плакатов относится   плакат с надписью: ««ЗАЗЕМЛЕНО»

а) запрещающие; б) предупреждающие; в) предписывающие; г) указательный

Вариант №3

Задание №1. Выберите  правильный ответ:

Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространящий горения    носит  марку:

а) КНР;  б) КНРТ  в) КМВВ;   г) КНР и НРШМ.

Задание №2. Качество контактных соединений определяется:

А) переходным сопротивлением контактных соединений; Б) температурой; В) переходным сопротивлением, падением напряжения и температурой; Г) наличием подгаров и оплавлений.

Задание №3.   Выберите  правильный ответ:

Провод гибкий монтажный  с плетёночной или волокнистой полихлорвиниловой изоляцией носит марку:

а) УВОГ;   б) МГШВ;   в) РКГ

Задание №4.   Заполните   таблицу:

«Пайка ВЧ соединителей»

| Подготовительная работа | Практическая работа | Контроль и проверка работы |
| --- | --- | --- |

Задание №5. Ремонты электрооборудования планируют исходя из:

А) межремонтных периодов, ремонтных циклов и их структуры;

Б) межремонтных периодов;

В) капитальных ремонтов;

Г) ремонтных циклов.

Задание №6.    К какому виду плакатов относится   плакат с надписью: ««ЗАЗЕМЛЕНО»

а) запрещающие; б) предупреждающие; в) предписывающие; г) указательный